人工衛星の姿勢運動推定フィルタープログラムの作成

written by fenrir(M.Naruoka)

§フィルタープログラムの作成

課題の手順に従ってフィルタープログラムを作成するが、その際の留意事項は以下のとおりである。

(1)正値からのずれの微分方程式の導出

Quarternionの微分方程式は

であるから、正値からのずれをΔで表現するとその微分方程式は

となる。一方、オイラー方程式は

であるからQuarternion同様、正値からのずれをΔで表現すると、その微分方程式は

となる。従って以上をまとめて表現すると、

となる。

(2)状態遷移時の関係式

連続系を離散系に変換した場合、関係式は以下のようになる。

(3)観測方程式

D.C.M.は以下の式であたえられる。

従って、正値からのずれについては

となる。従って、観測方程式

の行列Hは以下のようになる。ただし、HkiはD.C.M.のi列成分が得られたときの値である。

(4)システム推定値の初期値

プログラムを作成し動かしてみたところ、システム推定値が真値とあまりにも異なっていた場合、フィルターが正常に作動しないことが繰り返し実験でわかったので、システム推定値の初期値は真値に平均0、標準偏差0.01Nの正規白色雑音を混入したものとしてあたえることにした。

(5)Pの初期値

Pの初期値は対角成分が0.1、その他の成分0としてあたえることにした。

(6)その他プログラムの注意点

C言語の標準乱数生成関数rand()は線形合同法を使用しており、性質のよい正規ノイズを生成することができない。そのため、プログラムでは乱数生成アルゴリズムとしてメルセンヌ・ツイスタ(参考:http://www.math.keio.ac.jp/~matumoto/mt.html)を使用する。また、授業では正規ノイズを生成するにあたり、中心極限定理を用いた乱数を12回足す方法を使用していたが、ここでは(Knuthお奨めらしい)極座標法を用いている。